## Slide 1
GPU 与 Ascend 大模型训练推理生态调研
NVIDIA GPU vs 华为昇腾 NPU 生态全景、训练推理实践与选型建议
调研日期：2026/06/12
1 / 10

## Slide 2
一、生态全景图
从芯片到应用的全栈分层对比
2 / 10
层级 | NVIDIA GPU 生态 | 华为 Ascend 生态
训练框架 | PyTorch/JAX + CUDA | MindSpore + torch_npu
分布式框架 | Megatron-LM / DeepSpeed / FSDP | MindSpeed-LLM / MM / RL
推理引擎 | vLLM / TensorRT-LLM / SGLang | vLLM-Ascend / MindIE / SGLang
通信库 | NCCL | HCCL
算子开发 | CUDA / Triton / CUTLASS | Ascend C / TBE / Ascend-Triton
硬件平台 | H100 / H200 / B200 / GB200 | 910B / 910C / 950PR / 950DT
互联方案 | NVLink + NVSwitch + IB/RoCE | HCCS + MatrixLink / CloudMatrix

## Slide 3
二、训练硬件对比
单卡算力与显存：NVIDIA 领先，昇腾超节点补差距
3 / 10
指标 | H100 SXM5 | B200 SXM6 | 昇腾 910B | 昇腾 910C | 昇腾 950DT
BF16 算力 | 989 TFLOPS | ~4,500 TFLOPS | ~376 TFLOPS | ~780 TFLOPS | ~1,000 TFLOPS
显存容量 | 80 GB | 192 GB | 64 GB | 升级 | 144 GB
显存带宽 | 3.35 TB/s | 8.0 TB/s | ~1.6 TB/s | 3.2 TB/s | 4 TB/s
互联带宽 | 900 GB/s | 1.8 TB/s | ~392 GB/s | 784 GB/s | 2 TB/s
单卡功耗 | 700 W | 1,000 W | 310–400 W | ~400 W | ~550 W
定位 | 训练旗舰 | 训练/推理 | 训练 | 训练/推理 | 训练/解码
关键结论：单卡 NVIDIA 仍领先，但 CloudMatrix 384 超节点通过系统级设计实现算力/内存/互联的集群级超越。

## Slide 4
三、训练软件栈与并行策略
Ascend 已覆盖主流并行策略，生态快速补齐
4 / 10
GPU 生态
• 框架：PyTorch / JAX / TensorFlow 原生 CUDA
• 分布式：Megatron-LM / DeepSpeed / FSDP
• 通信：NCCL 2.21+
• 算子：cuBLAS / cuDNN / FlashAttention-3
• 成熟度高，第三方生态丰富
Ascend 生态
• 框架：MindSpore + PyTorch via torch_npu
• 分布式：MindSpeed-LLM / MindSpeed-MM / MindSpeed-RL
• 通信：HCCL
• 算子：AscendCL / Ascend FlashAttention / AMLA
• 2025–2026 年框架/算子快速追赶
并行策略全覆盖：DP / TP / PP / SP / EP / CP，昇腾 MindSpeed-LLM 支持 3D/4D 并行组合，MoE 场景支持 EPLB 负载均衡。

## Slide 5
四、超大规模模型在 Ascend NPU 上的训练实践
从千卡到万卡，国产算力已支撑万亿参数模型
5 / 10
模型 | 参数规模 | 训练集群 | 关键指标 | 意义
盘古 Ultra | 135B Dense | 8,192 张昇腾 NPU | MFU 50% | 首个纯昇腾稠密大模型
盘古 Ultra MoE | 718B (39B) | 6,000+ / 万卡 | MFU 41% | 准万亿 MoE，媲美 DeepSeek-R1
DeepSeek-V4 | Pro 1.6T (49B) | Ascend 910B 千卡 | CANN 重写 200+ 算子 | 首个公开全栈适配万亿级模型
LongCat-2.0 | 万亿+ | 5–6 万张昇腾 | 1M 上下文 | 唯一公开确认国产算力万亿参数预训练
讯飞星火 X2-Flash | 30B MoE | 昇腾 910B 集群 | 256K 上下文 | 国产算力 Agent 时代模型
GLM-Image | 多模态 | Atlas 800T A2 + MindSpore | SOTA 多模态 | 首个国产算力全程训练

## Slide 6
五、大模型推理生态对比
昇腾与 NVIDIA 差距最小的场景在推理侧
6 / 10
GPU 推理
• 引擎：vLLM / TensorRT-LLM / SGLang
• 量化：FP8 / FP4 / INT8 / AWQ / GPTQ
• Attention：FlashAttention-2/3
• 部署：Triton / NVIDIA NIM
• 单卡显存：H200 141GB / B200 192GB
Ascend 推理
• 引擎：vLLM-Ascend / MindIE / SGLang
• 量化：INT8 / FP8 / C8 INT8 KV Cache
• Attention：Ascend FlashAttention / AMLA
• 部署：MindIE-Service / ModelArts
• 超节点：CloudMatrix 384 大显存集群
DeepSeek-R1 671B 推理实测（50ms 时延约束）
H100：~45 ms TTFT | 昇腾 910B：~52 ms TTFT，单卡 decode 吞吐 1,920 tokens/s

## Slide 7
六、关键融合算子与加速库
Ascend 在 Attention / MoE / MLA 上从可用走向好用
7 / 10
FlashAttention / MLA
• GPU：FlashAttention-2/3 / FlashMLA (66.7%)
• Ascend：Ascend FlashAttention / AMLA (86.8%)
• AMLA 面向 DeepSeek MLA 优化，利用率超越 FlashMLA
MoE 通信
• GPU：DeepEP (sub-150μs)
• Ascend：DeepEP-Ascend / ascend_fuseep
• 兼容 DeepEP API，低延迟模式已支持 DeepSeek-V3
算子开发
• GPU：CUDA / Triton / CUTLASS
• Ascend：Ascend C / TBE / TileLang-Ascend
• TileLang-Ascend 2026 年发布 FlashAttention、DeepSeek-V4 kernel

## Slide 8
七、社区框架与工具对 Ascend NPU 的支持
2024–2026 年主流社区框架密集适配昇腾
8 / 10
场景 | 推荐框架 | 状态 | 备注
快速 SFT/LoRA | LLaMA-Factory / ms-swift | ✅ 官方支持 | 易用、文档完善
大规模预训练 | MindSpeed-LLM / Megatron + torch_npu | ✅ 官方优化 | 并行策略最全
RLHF / GRPO | MindSpeed RL / verl / ms-swift | ✅ 可用 | MindSpeed RL 性能最强
高吞吐推理 | vLLM-Ascend | ✅ 事实标准 | 模型覆盖最广
结构化生成 | SGLang | 🚧 快速补齐 | 2026 Q2 重点
政企合规推理 | MindIE | ✅ 生产级 | 华为自研原生
HuggingFace 用户 | transformers + accelerate + trl | ✅ 可用 | 零迁移成本

## Slide 9
八、工程实践与 TCO
迁移、版本、成本、部署的关键落地信息
9 / 10
迁移与版本
• 自动迁移：transfer_to_npu 一行注入
• 手动迁移：torch.cuda→torch.npu，nccl→hccl
• 自定义 CUDA kernel 需重写为 Ascend C
• 典型周期：简单模型 1–2 周，生产服务 1–3 月
• 版本严格耦合：CANN/PyTorch/torch_npu/vLLM-Ascend
成本与部署
• 8×H100 云租赁：$8–98/小时（spot vs Azure）
• 8×910B 云租赁：¥20–45/小时
• 昇腾采购价显著低于 H100，国产化补贴后更优
• K8s：vLLM-Ascend / MindIE Service 官方方案
• PD 分离、KV Cache 量化已支持生产部署

## Slide 10
10 / 10
结论与趋势
• 极致性能、最新算法、全球化部署：NVIDIA GPU 仍是唯一选择
• 国产化、政策合规、供应链安全、成本可控：Ascend 已进入「好用」阶段，推理侧值得投入
• 软件栈收敛：PyTorch(torch_npu) + vLLM-Ascend + MindSpeed-LLM + CANN/HCCL 成为主路径
• 关键算子快速追赶：DeepEP-Ascend、AMLA、TileLang-Ascend 是 2025–2026 关键里程碑
• 集群架构成为新焦点：从单卡竞赛转向超节点级系统设计
掌握 PyTorch + vLLM 即可同时覆盖 GPU 与 Ascend；Ascend 特有技能集中在 CANN / MindSpeed / HCCL 调优。